TUTO: mettre la clim auto a la place de la clim manu

Bonjour a tous..

Sinon, j'ai réussi a poser une clim auto .. Voici une clim manu

Et voici une clim auto :

Attention, cela implique la dépose des airbags.. donc je me dégage de toute responsabilité et n’oubliez pas de débrancher la batterie !

Le montage demande beaucoup de patience ..

j'ai trouvé sur une brochure alfa de Février 2004 comme quoi la clim auto, il y a en option dessus "capteur de pluie + de buée) donc ce n'est pas nécessaire, vous pouvez le rajouter après ..

Il vous faut pour cette transformation :

- 2 volets de clim Bizone ( c'est a l'intérieur du groupe de chauffage, je ne sais pas si alfa le détaille .. a confirmer)

- un faisceau complet de clim auto (cela part du connecteur bleu carré au dessus des pieds du passager vers le groupe de chauffage) + toutes les sondes de températures d'air dessus

- L'ensemble afficheur / calculateur

- 3 vis de servomoteur

- 1 servomoteur de mélange chaud-froid coté conducteur..

- un accoupleur de servomoteur

- capteur de luminosité (sur le dessus de tableau de bord..)

Bref, vous avez compris, si vous tombez sur une clim auto dans une casse..

vous pouvez vous expérimenter a demonter la planche de bord complète

(comme ca vous connaissez mieux le sujet .. )

et recuperer le groupe de chauffage (ca va plus vite et on comprend mieux comment ca marche.. )

la procédure, comprend plusieurs phases :

- récupération du matos

- démontage complète de la planche de bord (comme ca on peut poser des patins anti bruit pour eviter les grincements.. euh oui, j ai l oreille fine et c'est agacant.. des fois .. )

- depose du faisceau élec

- ouverture du bloc de chauffage sur place..

- depose du volet de brassage monozone contre un volet de bizone

- repose du nouveau faisceau élec

- repose de la planche de bord (sans remonter la boite a gants.. )

- connection de tous les connecteurs élec

- mise en route et apprentissage du servomoteur de répartition d'air..

- vérification du fonctionnement

- remontage complet

---- SCHEMAS ELECTRIQUES ----

Climatisation manuelle :

Climatisation automatique bi-zone :

---- RECUPERATION DU MATOS ----

voici une photo montrant les différences entre clim auto et clim manu ..

celui du haut est une clim auto et celui du bas une clim manu , elle est plus compliquée, aussi, sur le faiseceau, la présence de capteurs de température.. (x3) + un servomoteur

voici un capteur de température

voici un servomoteur (ici on voit le groupe de chauffage complet coté conducteur, a droite cote pare brise et a gauche coté frein a main)

voici un accoupleur de servomoteur (c est une piece intermédiaire entre le volet dans le groupe de chauffage et le servomoteur)

Ensuite les deux volets de mélange chaud/froid D et G je crois ref 52488454 et 524884545 (ref relevés sur le platisque , je ne sais pas si alfa le detaillent ??? .. )

voici un capteur de lumière qui est au beau milieu de la planche de bord (qui est un cache de rien du tout sur clim manu .. )

---- DEMONTAGE COMPLET DE LA PLANCHE DE BORD ----

bon voilà ca se présente comme ca ..

degrafer les caches latéraux avant de la console

defaire l agraphe sous le cercle et passer la main la ou il y a la flèche et tirer, ca vient tout seul ..

Maintenant, on dépose les 6 vis latérales de la console centrale (si vous avez l accoudoir, il faut aussi le deposer . )

ensuite enlever les soufflets de frein a main + levier de vitesses

deserrer l ecrou de frein a main .. cle de 13 mm + cardan ou le top cle plate a cliquet .. (il va falloir que je m’en achète une.. )

défaire les 2 vis sous la console de clim, au dessus du cendrier

ensuite tirer le frein a main .. a fond

debrancher le connecteur noir (cote pieds passager)

pas la peine de tout débrancher dans la console ( bouton ESP + allume cigare+babioles, débrancher ce même connecteur suffit)

maintenant on dépose la boîte à gants, il faut quasiment déposer toutes les vis visibles ..

la on voit 3 torx + 3 écrous

Aussi il faut enlever toutes les vis dans la boite a gants ..

3 torx + grosse allen dedans + 3 torx cachées en bas, sous la porte ouverte..

Attention, dans le montage, il y a le plafonnier qui est clipsé et le connecteur de l’inter de lampe (a droite)

voici les connectiques de lumière ..

voici une vision d ensemble de la boite a gants complete .. il y en a des vis qui la tiennent, elle n est pas prete de tomber.. mon cousin qui travaille chez renault dit que chez alfa ils n ont pas peur de mettre des vis .. car chez renault tout est clipsé !!

Maintenant, vous pouvez deposer l’autoradio avec 4 clous ou gros fils de fers comme vous voulez ..

Ensuite debrancher le poste (connecteur ISO + connecteur 3 couleurs + antenne) , mettre la main derriere le porte gobelets et le tirer franchement, il vient tout seul ..

Ensuite la console de clim menu tient par 2 vis allen, le defaire et enlever la console (2 connecteurs, jaune et l autre gris )

ensuite vous pouvez enlever les manchons de soufflage pieds… (cercle vert)

et le support de chauffage central (2 vis cercle rouge.. )

ensuite, vous enlever le cache centrale de soufflage pare brise..

il est juste clipsé, mettez vos doigts dedans et tirez dessus, il vient ..

on voit a peine le clip de M .. qui le tient ..

et c’est 4 vis allen de 5 mm qui le tient le haut de la planche de bord ..

remarquerez que les vis ont une grande rondelle et une autre en caoutchouc ..

il y a 2 vis de plus (les mêmes ) en bas coté boite a gants

et 3 vis coté chauffeur en bas..

voici les vis sous la planche de bord ..

maintenant l’aérateur haut..

une vis allen de  3mm

et 2 autres cachées dessous (dessus l’emplacement poste radio)

et voilaaa, il vient …

voilà, maintenant vous pouvez enlever les montants de pare-brise G et D, ils sont clipsés et pour les enlever totalement, il y a une sangle de airbag a dévisser (clé allen de 5 mm)

Maintenant mettre la main derriere le contacteur airbag passager et le declipser afin qu’il sorte de son logement…

et défaire le connecteur en appuyant sur la languette blanche

ATTENTION AIRBAG !

Debrancher la batterie !!!

ensuite, defaire le connecteur (vert) de l’airbag passager (on voit sous la planche de bord, on est obligé de le deposer, car sinon on ne peut pas deposer la planche de bord)

et les 6 vis allen de 5 mm (en rouge .. )

soulever la planche de bord et descendre le bazar  ..

remarque importante, ne faites pas comme moi, j ai arraché le fil de l antenne de l ouverture a distance.. (il s arrête derrière le combiné d instrumentation ..

donc débrancher ce connecteur avant la dépose de la planche de bord ..

il est sous l’aérateur a gauche du conducteur ..

Ensuite enlever :

- l airbag conducteur (3 vis allen de 5mm)

- le volant (écrou de 24 mm) et débrancher le connecteur airbag + klaxon + cde au volant

- l ensemble comodo complet ( une vis allen cachée de 5 mm)

- le combiné d instrumentation ( 4 vis allen de 3mm)

- le cache de la boite a fusibles

et vous obtiendrez cela .. (il faut être 2 pour enlever la planche de bord sous peine de faire des bétises .. )

ca fait peur ? non ??

maintenant vous pouvez enlever le faisceau concernant la clim manu, cela part du connecteur bleu vers le reste c est a dire les differents equipement , soit :

- il y a la console de clim (connecteur jaune) déjà déposé

- le ventilo et le variateur electronique

- voici comment deposer le connecteur, il est assez dur, pour ma part, ca ete plus simple de le deposer en entier (2 vis de 5.5 mm)

- ensuite les servomoteurs de brassage + temperature

- ensuite la prise de puissance coté ventilo

- par contre, je conseille de couper le gros fil rouge de puissance car le faisceau elec de puissance  + servomoteur de recyclage ne peuvent pas se retirer car le connecteur noir est plus gros que le passage des cables ..

- le servomoteur de recyclage (en vert) il est pas loin de l’aérateur droit du passager bien en haut dans un bloc de mousse

voici une photo prise dessous l airbag passager

en rouge l ancien faisceau qui fait chier a enlever (il passe derriere)

en vert le nouveau a poser simplement

en violet, le servomoteur de recyclage

défaire la tresse de masse (coté portière passager .. )

et voilà le faisceau manuel est déposé ..

par contre ..

si vous voulez pas vous embêter avec toute la procédure, sachez que vous pouvez mettre un seul volet avec un seul moteur qui le commande, le deuxième sera quand même branché pour pas avoir de code défaut sur la centrale..

ensuite la dépose du tableau de bord ne sert a rien, vous remplacez purement et simplement le faisceau et enlevant la radio + boite a gants + console centrale

mais il ne faut jamais mettre bi zone, en effet le voyant MONO doit être toujours allumé, cette procédure est plus simple mais pour moi, je n ai pas voulu prendre ce risque et tant qu on y est, on le fait ..

et la vous avez seulement une Clim auto MONOZONE … je ne garantis pas si ca marche ..

Maintenant la partie la plus hard :

---- CHANGEMENT DU VOLET DE BRASSAGE ----

en effet, la clim manu a un seul volet qui mélange les 2 cotés, il faut le remplacer par un ensemble de 2 volets pour avoir le droit et le gauche ..

et la c est assez dur car l’ensemble volet est plié pour qu’il rentre dans son logement, il faut le tordre ou le plier pour le rentrer.. et le bizone est simple car en deux parties ..

Voici le volet monobloc a peu près cassé, j ai coupé le bout afin de le sortir du logement, je pense que alfa l’a assemblé collé et assez dur pour l’enlever ..

le remontage est beaucoup plus simple

pour faire bailler le groupe de clim, ,il faut enlever les 2 servomoteurs coté passager ( 3vis de 5.5 mm par servomoteur )

Et après, il faut enlever un plastique qui sert de support au 2 servomoteurs coté passager + il tient une crémaillière qui commande 4 volets de plus pour gerer les passages d’air (vers le pare-brise, vers le bas, vers le visage .. etc.. ) 5 vis de 5.5 mm

et ce que ca donne ..

il faut dévisser environ 10 vis afin de faire bailler le groupe de clim afin de changer le volet ..

voici une vue de dessous

et une autre un peu cote passager (le haut est le frein a main le droit est le passager.. vue de dessous)

voici d autre photos prise des pieds du passager

et vue des passagers arrière ..

encore un detail ..

ici on voit les vis et aussi l axe du volet de brassage en vert (on est coté conducteur le bas est en haut a gauche c’est le coté du frein a main..

Maintenant, on le fait bailler ..

Voici une vue du groupe avec clim bi-zone

On voit en vert l accouplement ..

et sur la voiture… aie aie les mains.. j ai sorti le bloc de 5 mm vers l avant.. (il y a 2 vis de 10 mm a enlever coté ventilo sur la coque .. )

mais c’est faisable ..

il faut casser le volet monobloc .. le top avec un espèce de micro perceuse et monter dessus un disque a tronçonner de marque DREMEL ..

voici le volet bi-zone monté , vu du coté du conducteur ..

on voit l’axe,donc on peut monter la pièce intermédiaire blanche et le servomoteur bi zone a gauche ..

(la photo ci-dessus, le bas est en haut .. )

---- REMONTAGE DU BLOC et DES ACCESSOIRES ----

il faut tout remonter sauf .. le servomoteur qui commande cette crémaillière en bas en blanc.. car on n a pas coordonné la crémaillière + le servomoteur + la centrale..

en efffet, on demande la centrale de mettre par exemple le pare brise a souffler.. on coulisse manuellement cette cremailliere afin d avoir le soufflage parebrise, et une fois que le moteur a fini de tourner, on le pose

cette procédure s’appele en électronique un apprentissage  .. (on y reviendra .. )

donc on remonte tout..  les 2 servomoteur qui s’accouple au volet bizone

ne pas oublier de coulisser l’airbag sous la planche avant de visser la planche de bord..

Ensuite, on n’oublie pas dans la foulée de poser les patins anti-bruit, un bout de moquette ou de caoutchouc..

Collé avec du double face..

Voici les zone a insonoriser ..

et voici le bout de moquette collé

maintenant, on branche tout en élec ( c’est le même branchement, mais avec 1 servo en plus et 3 sondes de température, le reste est pareil .. ) . et on branche la batterie ..(airbag, comodos, antenne plip, console centrale, airbag passager, clim auto, poste radio, etc .. )

on branche les 3 sondes de température d’air.. en plus .. c’est celle du haut, avec le bouchon qui avait avant.. voir le bout blanc a droite.. (la photo est sur le bloc de chauffage derrière le poste radio)

et voici les sondes vue de dessous au dessus de la centrale airbag

car il faut faire la phase apprentissage .. on branche tout, le servomoteur de brassage haut-bas est branché

mais non posé, (on voit presque au centre de la photo un peu en haut, a gauche une petite partie de la cremailliere .. )

on pose le capteur de lumiere ..

il va sur une connectique avec 3 fils ..

on met le contact ..

et la ….. CA MARCHE !

mais ce n’est pas tout, il faut apprendre, je sélectionne le pare brise, et je coulisse manuellement la crémaillère blanche afin d avoir le soufflage pare-brise, et une fois que je l ai, je contrôle si le servomoteur fonctionne et va bien en butée avec les touches d’orientation et je le pose ..

Vous avez fini la pose de la climatisation automatique !

Vous vérifiez si ça marche et c est tout bon !

Vous remontez le reste et ça roule !!!

Voila ! si vous avez des question n’hésitez pas !!!